## Slide 1
การประกอบรถไถเดินตาม

## Slide 2
การประกอบรถไถเดินตาม
ประกอบชุดซองผาน ขันน๊อตยึดให้แน่น
(ชุดต่อซองผานจะต้องอยู่ด้านซ้ายของตัวรถ)
1
ประกอบชุดFrame Front ขันน๊อตยึดให้แน่น
2
ประกอบชุดประกับล้อเข้ากับล้อทั้ง 2 ข้าง
ขันน๊อตยึดให้แน่น
3
ประกอบชุดล้อเข้ากับเพลาล้อ
ขันน๊อตยึดให้แน่น โดยให้ระยะห่างของประกับล้อเท่ากัน
4
การประกอบล้อที่ถูกต้อง ใบล้อต้องชี้ไปด้านหลังตัวรถ

## Slide 3
การประกอบเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า
เข้ากับรถไถเดินตาม

## Slide 4
ประกอบเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้าเข้ากับรถไถเดินตาม
ดึงเครื่องยนต์มาด้านหน้า ให้สานพานตึง
และขันน๊อตยึดเครื่องยนต์ให้แน่น
ถอดน๊อตฐานรองแทนเครื่องออก
1
ประกอบเครื่องยนต์
เข้ากับรถไถเดินตาม
และขันน๊อตยึดเครื่องยนต์ไว้
2
4
5
3
ประกอบพู่เล่ย์เข้ากับล้อช่วยแรง
ขอบพู่เลย์ต้องลงร่องล้อช่วยแรงทั้ง 3 จุด
ใส่สายพานเข้ากับพู่เล่ย์ที่รถไถเดินตาม
และพู่เล่ย์เครื่องยนต์
ปรับตั้งระยะฟรีของสายพาน
ประมาณ 22-28 mm. โดยขันน๊อตหางปลา
6
คลายน๊อตล๊อกคันเร่งออกทั้ง 2 ตัวออก
ให้คันเร่งสามารถทำงานได้อิสระ
และล๊อตน๊อตทั้ง 2 ตัวให้แน่น
7
ใส่สายคันเร่งเข้ากับคันเร่งตามะยะ
ที่เหมาะสม แล้วยึดน๊อตให้แน่น
8